## Slide 1
Andreas Klar, Steffen Eckardt, Yves Weilandt

## Slide 2: Übersicht
Was ist Bluetooth?
Technische Daten
Vernetzung
Versionen
Implementierung
App Demo

## Slide 3: Was ist Bluetooth?
Funkdatenübertragung in kurzer Distanz nach IEEE 802.15.1
Entwickelt von Bluetooth Special Interest Group (SIG)
Benannt nach Harald Blauzahn
Logo: altnordische Runen für B und H

## Slide 4: Technische Daten
Frequenzbereich: 2,402 – 2,480 GHz
Unterteilung in 3 Klassen
  Klasse 1: 100mW max. Leistung, 100m max. Reichweite
  Klasse 2: 2,5mW max. Leistung, 50m max. Reichweite
  Klasse 3: 1mW max. Leistung, 10m max. Reichweite
v1: 732,2kbit/s
v5: 2000kbit/s

## Slide 5: Vernetzung
Ad-hoc
  Punkt zu Punkt- Verbindung
Piconetz
  „One to Many“
  1 Master mit bis zu 7 aktive Slaves
  Insgesamt bis zu 255 Slaves
  Bis zu 10 Piconetze bilden 1 Scatternet

## Slide 6: Versionen
v1- v2
  Geringe Datenrate, große Störanfälligkeit
v3
  Erhöhte Datenrate (ausreichend für gute Audioübertragung)
  Vielfältige neue Verwendungen in Geräten(Lautsprecher)
v4
  Low Energy (Standby-Betrieb, energiesparend, kein Audio)
v5
  2Mbit/s, bis zu 200m
  Pairing mit 2 Geräten gleichzeitig

## Slide 7: Implementierung
Handling unter Android kann umständlich werden
Erleichterte Nutzung durch Libraries
z.B. Android Bluetooth Library: https://github.com/douglasjunior/AndroidBluetoothLibrary
Libraries funktionieren u.U. nicht vollständig

## Slide 8: Implementierung Verbindung
Bluetooth aktivieren
Verfügbare Geräte abrufen
Verbindung mit gewähltem Slave

## Slide 9: Aktivieren UND Suche
bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); // Get an adapter // Check if the adapter is enabled, if not, prompt user to do so! if (!bluetoothAdapter.isEnabled()) { Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT); return; }
// Start device discovery bluetoothAdapter.startDiscovery();
BLUETOOTH AKTIVIEREN
DISCOVERY STARTEN
if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) { // Discovery has found a device. Get the BluetoothDevice // object and its info from the Intent. BluetoothDevice device = Intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE); }
GEFUNDENE GERÄTE

## Slide 10: Implementierung Nutzung
Empfangsbereitschaft und Verarbeitung
Sendefunktionalität

## Slide 11: Nutzung einer verbinung
if (BluetoothDevice.ACTION_BOND_STATE_CHANGED.equals(action)) { BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE); int bondState = intent.getIntExtra(BluetoothDevice.EXTRA_BOND_STATE, BluetoothDevice.BOND_NONE); // Select device after bonding if (bondState == BluetoothDevice.BOND_BONDED && device != null) { onDeviceSelectedListener.deviceSelected(device); } }
GERÄT VERBUNDEN
try { // Create a new socket for the target device final BluetoothSocket bluetoothSocket =
targetDevice.createRfcommSocketToServiceRecord(UUID.randomUUID()); bluetoothSocket.connect(); // If this part is reached, the connection was successful } catch (Exception e) {
// If the connection fails, an exception will be thrown. }
SOCKET FÜR VERBINDUNG

## Slide 12: App Demo